Stadswarmte Amsterdam werkt!

betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte voor elkaar

Concept

- OGA, Rob Kemmeren

- Klimaatbureau, Jannis van Zanten

Versie maandag 20 december 2010

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

0: Inleiding en samenvatting	3

I de stadswarmteketen: bron – netwerk - consument	4

II Stadswarmte werkt: 10 redenen	5

III stand van zaken	8

Bronnen	8

Netwerken, projecten en organisatie	8

WPW: een financieel overzicht	10

stadswarmte en relatie met klimaatneutraal bouwen	11

IV midden lange termijn, tot 2020	12

Bron	12

Netwerk:	12

Kralen rijgen: het verbinden van eilanden	12

Beschrijving per project tot 2020	13

Organisatie	15

V  Lange Termijn, na 2020	16

# 0: Inleiding en samenvatting

Stadswarmte in Amsterdam is begin jaren negentig van start gegaan en groeit gestaag. In december 2005 heeft de raad drie moties aangenomen waarin het “warmte, tenzij…” werd vastgelegd. Dit document geeft een overzicht van de stand van zaken, de bereikte resultaten na de moties van december 2005, en een blik naar de toekomst.

Het gaat goed. Het Amsterdamse warmtenet is het snelst groeiende net van Nederland. Het aansluittempo bedraagt 4 á 5.000 weq aansluitingen per jaar, de CO2-reductie bedraagt 50-80%. Er staat een sterke uitvoeringsorganisatie WPW die alle nieuwe projecten uitvoert, en waarin de gemeente voor 50% participeert.

Nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Behalve warmte, zal ook koude moeten worden geleverd; de bronnen zullen nóg verder moeten worden verduurzaamd; de tarieven zulllen aan de warmtewet moeten blijven voldoen, de eisen van klimaatneutraal bouwen zullen moeten worden beantwoord. Stadswarmte biedt deze mogelijkheden. In de toekomst kan wellicht de hele stad worden aangesloten. Kopenhagen is hierbij voorbeeld, omdat de gehele stad (98,3%!) op het warmtenet is aangesloten.

# I de stadswarmteketen: bron – netwerk - consument

Stadswarmte wordt gebruikt ten behoeve van de verwarming van de gebouwde omgeving. De warmte is afkomstig van een bron, en wordt getransporteerd met behulp van een netwerk naar woningen en utiliteit. Iedere warmtebron is geschikt om aan te sluiten op het netwerk.

De bron levert temperatuur van ongeveer 100 graden aan het primaire net. Een warmtewisselaar brengt de temperatuur ten behoeve van het secundaire net naar 70 graden. Deze warmte wordt in het gebouw gebruikt ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater. Ruimteverwarming kan plaatsvinden met behulp van radiatoren (70 graden) en/of door vloer- en wandverwarming (circa 30 graden). Het tapwater moet minimaal 60 graden zijn om problemen met legionalla te voorkomen.

De keten kan worden gesplitst, maar dat is niet noodzakelijk. In Amsterdam is de keten in één hand. Een ander veelvoorkomend model is dat de bronnen en het primaire net in handen van één partij is, het secundaire net en de levering aan consumenten is de verantwoordelijkheid van een andere partij.

# II Stadswarmte werkt: 10 redenen

Energiesysteen worden beoordeeld op drie ‘oer-criteria’: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Een goed energiesysteem scoort op alle drie criteria hoog. Er zijn 10 redenen waarom stadswarmte op deze criteria hoog scoort.

(1) energiereductie en CO2 besparing: 50 - 80%

Stadswarmte leidt bij een standaard electriciteitscentrale tot ongeveer 50% CO2- en energiereductie ten aanzien van de standaard HR-ketel. Wel moet er per project een aparte berekening worden gemaakt, omdat lokale factoren van invloed kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de dichtheid van het net, de aard van de warmtevraag, en de soort elektriciteitscentrale. In Amsterdam bedraagt de CO2 reductie op basis van de warmte uit de Diemercentrale 50%, vanuit het AEB 80%. Stadswarmte voldoet daarom aan het duurzaamheidscriterium.

(2) jaarbelastingsduurkromme met optimale inzet van diverse bronnen

De jaarbelastingsduurkromme geeft de energievraag door het jaar heen, en de wijze waarop deze wordt ingevuld. Deze grafiek geeft op x-as het aantal leveringsuren (totaal: 365 x 24 = 8.760 uren), met per leveringsuur het benodigde vermogen in MW op de y-as. De leveringsuren staan chronologisch gesorteerd, van 1 januari tot 31 december. De oppervlakte onder de curve is de gevraagde warmte in MWh thermisch (of GJ).

De vraag in de winter is hoog, in de zomer laag. Door het jaar heen is er een een constante, maar in vermogen beperkte warmtevraag. Deze kan het best worden ingevuld door een duurzame bron met een constant vermogen (‘basislast’). Op een klein aantal momenten (bijvoorbeeld op een koude winterdag) is er een piekvraag. Deze kan het beste worden voldaan met behulp van snel bij te schakelen piekinstallatie, bijvoorbeeld een centrale HR-ketel. Een warmtenetwerk maakt dus een stapeling van technieken mogelijk, waarbij de karakteristiek van ieder techniek optimaal wordt gebruikt ten behoeve van de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In het schema hiernaast is dat weergegeen met drie bronnen: de basislast wodt geleverd door de restwarmte van een centrale. Deze wordt aangevuld met biogas en een op fossielgas gestookte collectieve HR-ketel.

(3) overvloed aan restwarmte voor de komende decennia

Nederland heeft een overvloed aan restwarmte. Experts schatten dat de industrie en electriciteitscentrales per jaar 15 miljard m3 restwarmte lozen. Deze hoeveelheid is gelijk aan één derde van het totale gasgebruik in Nederland. De huidige drie elektriciteitscentrales in Amsterdam leveren genoeg restwarmte om de gehele stad van restwarmte te voorzien. NUON voorziet in de bouw van twee nieuwe centrales (de Diemen 34, en de Hemweg 9), die op termijn de bestaande centrales (Diemen 33, Diemen 7) zullen vervangen. De hoeveelheid restwarmte in Amsterdam is de komende decennia gegarandeerd. Gebruik van restwarmte verhoogt de duurzaamheid.

(4) maximaal exergetisch gebruik van gas.

Gas is een kostbare brandstof, die moet worden gebruikt ten behoeve van grondstof in de industrie of ten behoeve van electriciteitsproductie. De restwarmte kan worden ingezet voor de laagwaardige toepassing, zoals ruimtverwarming en tapwater. De kwaliteit van gas wordt niet goed gebruikt als het alleen maar wordt ingezet voor de productie van lauw water. Als in de toekomst wordt overgegaan op een ander soort gas (biogas, waterstofgas), dan geldt hetzelfde. Het gas moet worden ingezet voor hoogwaardige toepassingen (grondstof, elektriciteitsproductie), de laagwaardige restwarmte moet worden ingezet voor verwarming. Een juist exergetisch gebruik van gas verhoogt de duurzaamheid.

(5)  energie transitie

De traditionele elektricteitscentrales vormen momenteel de belangrijkste bronnen van de stadswarmte. Deze bronnen kunnen echter door iedere willekeurige, bij voorkeur duurzame, bron worden vervangen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geothermie, waarbij warmte van circa 100 graden op circa 2 kilometer diepte wordt gewonnen. De combinatie van warmte- en elektriciteitsnetten maakt de inzet van alle bronnen mogelijk (wind, biogas, waterstofgas, geothermie, restwarmte, kolen met CCS) en geven een vaste basis voor de energietransitie. Hiermee is de betrouwbaarheid op lange termijn gewaarborgd.

(6)  integratie met duurzame koude

De behoefte aan koude neemt de laatste jaren sterk toe. Stadswarmte kan op verschillende niveau’s worden geintegreerd met koudelevering. Ten behoeve van grootschalige toepassingen kan een combinatie worden gemaakt met stadskoude. Momenteel gebeurt dat aan de Zuidas en de Zuidoostlob. Ten behoeve van kleinschalige inpassing ontwikkelt NUON het zogenaamde ‘fusie. Stadskoeling kan ook met WKO (Warmte Koude Opslag) worden gecombineerd. Tenslotte komen er steeds meer systmen op de markt waar koude gemaakt wordt door gebruik te maken van warmte (absorptiekoeling). De mogelijkheid om stadswarmte met verschillende koudetechnieken te combineren, verhoogt de duurzaamheid en de betrouwbaarheid.

(7), hoge temperatuur voor bestaande bouw, lage temperatuur in klimaatneutrale nieuwbouw

De primaire leiding van stadswarmte heeft een hoge temperatuur. Dat is nodig om grote hoeveelheden warmte te kunnen transporteren, én kan bovendien gebruikt worden ten behoeve van verwarming in de bestaande bouw. De verwarming van klimaatneutrale nieuwbouw geschiedt echter steeds meer op lagere temperatuur (LTV, of lage temperatuur verwarming), waardoor vloer en/of wand verwarming mogelijk is (30 a 40 graden). Stadswarmte kan deze lage temperaturen in het huis leveren. Wel wordt de aanvoertemperatuur in het secundaire net nog op 70 graden gehouden. Dat heeft twee redenen. Ten eerste: regelgeving omtrent legionalla bestrijding vereist een hoge temperatuur. Ten tweede: een veel lagere temperatuur vereist een veel groter (en dus duurdere) leiding. Indien gewenst, kan op termijn de temperatuur in de secundaire netten worden verlaagd. De brede toepasbaarheid van stadswarmte verhoogt de duurzaamheid en betrouwbaarheid op lange termijn.

(8) verbetering luchtkwaliteit.

Stadswarmte leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit, omdat er geen lokale CV-ketels worden gebruikt. Het verschil is ongeveer 1 á 1,5 ųg / m3. Ook hier geldt dat het preciese effect lokaal moet worden gemeten, omdat het afhangt van vele lokale factoren, zoals de stookinstallaties die wordt vervangen, de hoogte waarop wordt gemeten, en de grootte van de verbruiker (klein- of grootverbruiker). De verbetering van de luchtkwaliteit verhoogt de duurzaamheid.

(9) warmtewet en NMDA

De stadswarmtetarieven worden berekend aan de hand van het NMDA-principe, het Niet Meer Dan Anders principe. Het beginsel houdt in dat een woning met een aansluiting op een warmtenet (‘warmtewoning’), niet duurder mag zijn dan een woning met een aansluiting op het gasnet (‘gaswoning’). De wettelijke basis wordt gevormd door de warmtewet, een initiatiefwet van de kamerleden Ten Hoopen en Samsom. De wet is inmiddels aangenomen door de Tweede én de Eerste Kamer. De uitvoeringsregelingen bleken echter dermate complex, dat de minister van ELI zich gedwongen voelde publicatie in de staatscourant – en dus inwerkingtreding van de wet – uit te stellen. De minister heeft de kamer om wetswijzigingen gevraagd. Als de kamer hiermee akkoord gaat, dan is de verwachting dat de wet in 2011 ingevoerd kan worden. Hiermee is de betaalbaarheid gegarandeerd.

(10) tot slot: afstemmen met andere technieken:

Er zijn verschillende technieken die ten behoeve van warmte en koude kunnen worden ingezet. Amsterdam heeft een luxe probleem, omdat het geschikt is voor drie specifieke duurzame technologieen: stadswarmte, stadskoude en WKO. Andere, algemeen toepasbare, technieken zijn ook mogelijk (absorptiekoeling, zonneboilers). Een bespreking hiervan valt buiten het kader van dit rapport. De algemene lijn is dat hoe groter de bebouwingsomvang, en hoe gecontreerder de vraag, hoe meer centrale technieken zoals stadswarmte en –koeling aan bod komen. In het de tekening hiernaast is dat schematisch weergegeven.

- Individuele technieken (WKO, zonneboilers) zijn toepasbaar bij kleine bebouwingsomvang en lage concentratie. In de grafiek is dat het kwadrant aan de linker-onderkant, ‘op het platteland’;

- Collectieve oplossingen (stadswarmte, stadskoude) zijn toepasbaar bij hoge bebouwingsomvang en hoge concentratie. In de grafiek is het rechterboven kwadrant, met als voorbeeld IJburg;

- Collectieve oplossingen (WKO, WKK) zijn toepasbaar op gebouw-niveau.

Het afstemmen van de verschillende opties in de stad kan gebeuren aan de hand van vlekkenkaarten waar aangegeven wordt welke techniek in welk gebied het meest voor de hand ligt. Aan de hand van deze kaart kunnen concessies worden afgegeven en businescasussen worden opgesteld. Stadsdeel Zuidoost heeft hierover een inzichtelijk rapport geschreven.

# III stand van zaken

## Bronnen

In Amsterdam staan drie centrales rondom de stad, die voldoende restwarmte lozen om de gehele stad van warmte te voorzien. De Diemercentrale, een gasgestookte centrale van NUON/Vattenval; de Hemwegcentrale, een kolengestookte centrale van NUON/Vattenval; en het Afval Energie Bedrijf van de gemeente. De VU en het AMC leveren twee kleine bronnen. Deze worden gebruikt als piek en backup. NUON/Vattenvall verwacht nog twee nieuwe centrales te bouwen: de Hemweg 9, en de Diemen 34. Beide centrales zijn gasgestookt en dus geschikt voor warmtelevering. In het plaatje hiernaast zijn de bronnen weergegeven.

De stadswarmte uit de Diemen 33 geeft een energie- en CO2 reductie van 50% ten opzichte van de traditionele HR-ketel. Warmte uit het AEB geeft een CO2 reductie van 80%. Daarvoor zijn de volgende redenen:

- Het afval, de brandstof van het AEB, bestaat voor de helft uit biomassa;

- De inzet van biogas uit het Riool Water Zuiverings Installatie (RWZI). De RWZI ligt  naast het AEB en levert 10 miljoen m3 aardgas. Deze wordt verbrandt in een WKK, waarmee electriciteit en restwarmte wordt gemaakt. Hiermee kunnen ongeveer 4.000 huizen van 100% duurzame warmte worden voorzien.

De jaarbelastingsduurkromme in het plaatje hiernaast geeft de inzet schematisch weer.

## Netwerken, projecten en organisatie

In Amsterdam zijn twee organisatie die stadswarmte leveren, en ieder een eigen netwerk hebben.

- NUON levert stadswarmte in het Oosten en Zuiden van de stad aan de volgende gebieden (in chronologische volorgde van ondtwikkeling): Zuidoost; Zuidas, stadsdeel Zuid, Yburg-I. Tenslotte heeft NUON een aantal WKK gebieden (bv Oostelijk Havengebied, GWL-terrein). NUON bezit de centrale Diemen 33, het netwerk én levert aan de klanten;

- WPW, de joint venture van de gemeente Amsterdam en NUON, levert in het Westen van de stad aan: het Havengebied Westpoort, de Westelijke Tuinsteden en stadsdeel Noord.

De partners hebben afgesproken om alle nieuwe projecten (Houthavens, Zeeburgereiland, Houthavens,Yburg-II)  onder de vlag van WPW uit te voeren. Alleen het nieuwbouwproject OverAmstel valt nog onder NUON, omdat het door bestaande NUON projecten wordt omgeven.  De projecten zijn fysiek gescheiden: er is momenteel geen verbinding tussen het leidingnetwerk van NUON ebn WPW

In het schema hiernaast zijn de gebieden naar organisatie weergegeven, met de bestaande (=bestaand én gecontracteerd) netwerken. Geel: NUON; Geel / Rood: WPW, de joint venture tussen NUON en de gemeente.

Het aantal aansluitingen wordt uitgedrukt in woningequivalenten (weq). Eén woningequivalent is de hoeveelheid energie die één woning gebruikt. Bij utiliteit geldt de vuistregel dat 100 m2 gelijk staat aan één woning.

De gebieden verschillen sterk van aard. In Westpoort zijn er bijvoorbeeld alleen maar grootverbruikers, en geen enkele woning. In Yburg en in de Westelijke Tuinsteden ligt die verhouding precies andersom. Daar worden bijna alleen maar individuele woningen aangesloten, maar geen grootverbruikers. Over de gehele stad gemeten is de verhouding één staat op één. In onderstaande tabel staat de groei weergeven van het aantal woningequivalenten van de afgelopen vier jaar.

| Stadsdeel | partij | Weq 2006 | Weq 2007 | Weq 2008 | Weq 2009 | Weq 2010 | Weq 2011 | Weq 2012 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Zuidoost | NUON | 12.405 | 12.843 | 12.514 | 13.198 | 13.796 | 14.253 | 14.499 | NUON: 46.893 |
| (2) Zuid | NUON | 9.525 | 9.620 | 11.294 | 7.780 | 11.820 | 12.757 | 14.052 |  |
| (3) Yburg | NUON | 2.581 | 3.572 | 6.241 | 7.256 | 7.860 | 8.260 | 8.460 |  |
| (4) Verspreid WKK | NUON | 10.490 | 10.610 | 9.893 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 9.882 |  |
| (5) Westpoort | WPW | 3.527 | 3.962 | 4.769 | 4.841 | 4.871 | 5.171 | 5.471 | WPW 17.225 |
| (6) Nieuw-West | WPW | 0 | 0 | 1.122 | 3.204 | 6.204 | 8.104 | 9.604 |  |
| (7) Noord | WPW | 0 | 0 | 80 | 226 | 350 | 950 | 1.750 |  |
| (8) Zeeburgereiland | WPW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 |  |
| Totaal |  | 38.528 | 40.607 | 45.913 | 50.387 | 54.783 | 59.427 | 64.118 | 64.118 |
| Schema: aantal aansluitingen NUON en WPW, en groei vanaf 2006 |

De motie “warmte, tenzij…” uit december 2005 heeft een zeer stimulerend effect gehad. Sindsdien zijn de contracten voor stadsdeel Noord getekend, is besloten ten faveure van stadswarmte op het Zeeburgereiland, en zijn er onderhandelingen gaande over stadswarmte in de Houthavens, OverAmstel, Yburg–II. Het aantal aansluitingen is toegenomen met bijna 20.000 aansluitingen, namelijk van 35.000 (eind 2005) naar 54.000 woningequivalenten (eind 2010).

## WPW: een financieel overzicht

Een warmteproject kent vier fasen: ontwikkeling, investering, groei en volwassenheid. De investeringen vinden plaats in de eerste twee fasen van het project, de opbrengsten in de laatste twee. Er ontstaat een grafiek met een ‘badkuip’ in het begin, en een open einde in de latere jaren.  Op de termijn zijn projecten altijd rendabel, omdat de infrastructuur voor lange tijd opbrengsten blijft genereren.

De besluitvorming over een warmteproject van West Poort Warmte gaat als volgt (uitleg met een fictief voorbeeld). Beide partners, NUON en de gemeente, gaan eerst akkoord met een bepaald warmteproject. De totale investering bedraagt een groot bedrag, bijvoorbeeld 35 miljoen Euro. Beide partners stellen een beperkt bedrag ter beschikking, bijvoorbeeld 5 miljoen, in totaal 10 miljoen Euro. Van dit bedrag worden de eerste kosten betaald, en al snel volgen de eerste opbrengsten, zoals de aansluitbijdrage van de ontwikkelaar. Na een aantal jaren, nadat voldoende stadswarmte woningen zijn aangesloten, wordt geinvesteerd in de primaire leiding. De investeringen bedragen dan een hoogtepunt, en het rendement dus een dieptepunt. Nadat de grote investeringen zijn gedaan, volgen de opbrengsten. De onderhouds- en exploitatie lasten zijn laag, vandaar dat op termijn warmteprojecten altijd winstgeven zijn.

In de grafiek hiernaast zijn de drie bestaande projecten van WPW schematisch in de tijd weergegeven.

- Westpoort, een ‘volwassen’ project. Het project genereert een constante cashflow die kan worden gebruikt om andere projecten te financieren;

- Parkstad, een project in de ‘investerings’-fase. Het project is bijna uit de kosten en kan dus bijna op eigen benen staan;

- Stadsdeel Noord, een ontwikkelingsproject. Het project staat voor nog grote investeringen, met name de aanleg van de primaire leiding. De kosten hiervan zijn hoog, omdat het IJ overgestoken moet worden.

De kerncijfers van West Poort Warmte zijn: (uit jaarverslag 2009):

- Totaal investeringen: 74 miljoen:

- Omzet 2009: 4,5 miljoen;

- Financieel resultaat 2009:1,38 miljoen negatief;

- Verwachting: vanaf 2014 is de gehele BV winstgevend.

De vertraging in de bouwproductie heeft vanzelfsprekend negatieve consequenties voor de financieele resultaten van WPW. Het risico is beperkter dan op het eerste gezicht lijkt. Ten eerste omdat slechts 20% van de investeringen woning-onafhankelijk is. Als er geen woningen worden gebouwd, dan hoeft er weinig geinvesteerd te worden. De woningen die wel worden gebouwd, worden van warmte voorzien van een tijdelijke hulpwarmte centrale. Ten tweede wordt meer bestaande bouw aangesloten dan eerst werd voorzien, waardoor de lopende businescasussen positief blijven.

## stadswarmte en relatie met klimaatneutraal bouwen

Het Rijk stelt steeds strengere eisen aan het energiegebruik van huishuishoudens. Hiervoor wordt de EPC gehanteerd, de Energie Prestatie Coefficient. Het geeft de ‘gebouw gebonden energie’ van een woning weer. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het huis. De EPC is begin jaren ’90 ingevoerd met een waarde van 1,4, en is door de jaren stapsgewijs verlaagd. De laatste verlaging van EPC=1 naar EPC=0,8 vond plaatst in januari 2006. In januari 2011 vindt de verlaging naar EPC=0,6 plaats. De lange termijn planning is om uiteindelijk een EPC=0 te behalen. Het Amsterdamse beleid om klimaatneutraal te bouwen haalt deze doelstellingen een aantal jaren naar voren.

Stadswarmte blijft rendabel, ondanks een steeds lagere EPC en een dalende warmtevraag in de nieuwbouw. Hiervoor zijn de volgende argumenten te geven.

- Bij een kleine warmtevraag, hoort een klein warmtenet. Zo worden tegenwoordig warmtenetten in nieuwbouwwijken aangelegd met zogenaamde ‘twin-pipes’. De heen en retourbuis worden niet meer separaat aangelegd, maar in één omhulsel samengebracht. Hierdoor verbetert de isolatie en verminderen de aanlegkosten;

- De feitelijke daling van de warmtevraag is kleiner op papier kan worden verwacht. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste: de vraag naar ruimteverwarming daalt, maar de vraag naar tapwater neemt toe. Ten tweede: de voortgaande isolatiemaatregelen hebben relatief steeds minder effect. Ten derde: niet de totale vraag over het jaar is van belang, maar de hoogte van de piekvraag. Er moet ook aan de vraag kunnen worden voldaan, in januari, als het koud is en iedereen tegelijkertijd wil douchen;

- Een dalende warmtevraag leidt niet tot een autarkisch huis. Er is altijd infrastructuur nodig, waarbij een combinatie van warmte- en electriciteitsinfrastructuur de meest duurzame en flexibele variant is. Er is immers altijd een aansluiting op de elektriciteitsinfrastructuur nodig. Het ontbreken van een warmte-aansluiting en dus een “all-electric” scenario heeft echter een aantal nadelen. Ten eerste wordt een aantal duurzame bronnen (zoals bijvoorbeeld geothermie, restwarmte) uitgesloten. Ten tweede wordt de “exergetische kwaliteit” van gas onvoldoende gebruikt. Gas is een kostbare brandstof, en dient te worden gebruikt voor hoogwaardige toepassingen zoals elektriciteitsproductie of  grondstof voor de industrie. De restwarmte kan worden gebruikt voor laagwaardige toepassing zoals ruimteverwarming. Ten derde is een “all-electric” gebied erg kwetsbaar voor veranderingen in warmte of koudevraag.

- Stadswarmte telt mee in het behalen van een lagere EPC, waardoor gemakkelijker aan een lage EPC eis kan worden voldaan. Dit kan echter leiden tot een ongewenst neven-effect. Er kan een ongewenste verschuiving optreden van isolatie-maatregelen naar efficiente, duurzame opwek. Hierdoor bestaat het risico dat er te weinig aandacht wordt besteed aan isolatie van het gebouw, waardoor het oorspronkelijke doel – energiebesparing en lagere energielasten – verloren gaat.

Stadswarmte innoveert voortdurend. WPW heeft in de Houthavens een aanbieding gedaan voor een klimaatneutrale wijk. In het volgende hoofdstuk is deze aanbieding kort beschreven.

# IV midden lange termijn, tot 2020

## Bron

NUON en WPW werken continu aan het vergroenen van de bronnen. De belangrijkste voorbeelden zijn:

- Vergroten van de inzet van groen gas uit de RWZI. Momenteel wordt 10 miljoen m3 gas uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie gewonnen en ingezet in een WKK. De restwarmte wordt ingezet ten behoeve van het warmtenet. Op termijn kan de hoeveelheid winbaar groen gas uit de RWZI nog fors groter worden. De komende jaren moet de hoeveelheid gas verdubbelen, tot 20 miljoen m3. Hiermee worden dus ongeveer 8.000 woningen(equivalenten) volledig klimaat neutraal gemaakt.

- Greenmills. Greenmills verwerkt grootschalig organisch restafval. Deze worden omgezet naar biobrandstoffen en groene stroom. Greenmills produceert meer restwarmte dan zij zelf kan gebruiken, en is daarom in onderhandeling met WPW om de overmaat aan het Amsterdamse restwarmtenet te leveren.

- Warmte uit de schoorsteen. Momenteel verdwijnt er nog warmte uit de schoorsteen van de electriciteitscentrale. Bij de Diemen 33 wordt deze gebruikt ten behoeve van warmtelevering aan Almere. Het is echter ook mogelijk ‘warmte uit de schoorsteen’ van de andere omliggende centrales te gebruiken.

- Geothermie. Bij geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen gewonnen. De gemeente Amsterdam heeft onderzoek laten doen naar potentie van aardlagen op 2 kilometer. Het blijkt dat een bron ongeveer 3 á 5 MW kan leveren, en dat er 20 á 25 bronnen in de stad geslagen zouden kunnen worden. Hiermee is in totaal maximaal 100 MW, gedurende 30 jaar, aan basislast te genereren. Geothermie uit nog diepere lagen (4 á 6 kilometer) is ook mogelijk. De hoeveelheid warmte is er gegarandeerd hoger, maar de kosten zijn dat ook. De warmte uit een ‘gewone’ bron van 2 kilometer diep is nu ongeveer twee tot drie keer zo duur als de gewone restwarmte.

Het gebruik van geothermie moet wel goed gepositioneerd worden ten aanzien van de overmaat aan restwarmte. Het is weinig zinvol om volledige duurzame warmte uit de aardbodem te gebruiken, zolang aan de oppervlakte een overmaat aan restwarmte beschikbaar is. Grootschalige uitrol van geothermie zal daarom alleen op lange termijn kunnen plaats vinden.

## Netwerk:

### Kralen rijgen: het verbinden van eilanden

Nieuwe stadswarmtegebieden worden bijna altijd volgens het principe van het kralen rijgen aangesloten. Eerst worden kleine gebieden of kralen (bijvoorbeeld een project met enkele tientallen of honderden woningen) aan een klein of secundair warmtenet verbonden. Deze worden met een tijdelijke warmtecentrale (een TWC) gevoed. Op termijn, als er meerdere eilanden zijn, wordt de dure primaire leiding aangelegd en worden de gebieden met elkaar verbonden. Hoe groter het netwerk, hoe efficienter het systeem. Redenen hiervoor: de meest efficiente bron kan worden ingezet, en piek en back-up installaties kunnen worden gedeeld waardoor kosten dalen.

Ten behoeve van een stadsbrede uitrol van stadswarmte moeten alle mogelijke ‘warmte-eilanden’ in beeld worden gebracht, en later als kralen aan elkaar worden geregen. Dat geldt voor nieuwbouwgebieden en voor de bestaande stad. Eerst moeten woningen in kleine gebieden worden aangesloten op een secundair warmtenet. Voorbeelden hiervan zijn: nieuwbouwwoningen in de bestaande stad, renovatiepanden en appartementblokken met een centrale ketel. Voor deze laatste categorie geldt: hoe centrale de ketel, hoe gemakkelijker deze te vervangen is. Vervolgens kunnen deze kralen door een primaire leiding met elkaar worden verbonden.

Het verbinden van eilanden vindt ook plaats op grote schaal. Momenteel zijn er twee grote eilanden of kralen, het Oosten en het Westen. Deze kunnen op twee manieren met elkaar worden verbonden.

- aan de Zuidzijde kan de zogenaamde “kleine ring” worden gemaakt. De grootte van de verbinding – en dus de mogelijkheid om een grote hoeveelheid warmte te kunnen transporteren - wordt beperkt door de kleine diameter van de leidingen in het NUON gebied. Het AEB kan een deel van de basislast in het NUON gebied leveren. Er worden een aantal voordelen behaald. De duurzame warmte vanuit AEB wordt maximaal en het energierendement van de AEB installatie wordt met circa 3% verhoogd. Het totaal aantal woningen dat kan worden voorzien van warmte bedraagt circa 15.000 (450 TJ warmte).

- Aan de Noordzijde kan de zogenaamde “grote ring” worden gesloten. Hiermee worden de drie grote bronnen – AEB, Diemercentrale, Hemweg – door een grote primaire leiding met elkaar verbonden, waardoor de inzet van de drie bronnen op elkaar kan worden afgestemd.

De voordelen van een ringnet zijn groot: er is minder piek- en backup vermogen nodig, waardoor de betrouwbaarheid en de duurzaamheid worden vergroot.

Het primaire net wordt uitgelegd op hoge temperaturen. Dat is nodig om grote hoeveelheid warmte te transporteren en de bestaande bouw van warmte te kunnen voorzien. Vervolgens wordt in een cascade de temperatuur verlaagd. De secundaire netten worden op lagere temperatuur worden uitgelegd (70 graden heen, 40 retour). Wellicht kan deze temperatuur in de toekomst verder worden verlaagd, naar bijvoorbeeld 50 graden of nog lager. Op sommige locaties is het misschien mogelijk de retourwarmte van 40 graden te gebruiken. In het huis kan de wordt de temperatuur verlaagd naar de benodigde temperatuur voor ruimteverwarming en tapwater.

### Beschrijving per project tot 2020

Stadswarmte in Amsterdam is begin jaren ‘90 begonnen in Zuidoost, en is sindsdien gestaag uitgebreid naar andere gebieden. In chronologische volgorde:

De stadswarmte op Yburg wordt aangelegd onder de vlag van NUON. Momenteel zijn 7.000 woningen aangesloten. Er geldt een aansluitplicht, dus de groei houdt gelijke tred met de woningbouw. Uiteindelijk moeten er 12.000 aansluitingen worden gerealiseerd.

Parkstad wordt door de joint venture WPW uitgevoerd. Net zoals op Yburg geldt een ‘harde aansluitplicht’. De contracten zijn in 2005 getekend, de eerste stadswarmtewoningen zijn in 2008 opgeleverd. De groei bedraagt in 2008, 2009 en 2010 respectievelijk 800, 1.800 en 2.900 woningen. Eind 2010 zijn er dus 4.500 woningen aangesloten, waarvan ongeveer 30% bestaande bouw. Er zijn enkele grootverbruikers gecontrateerd, waardoor het totaal aantal woningequivalenten eind 2010 6.200 woning equivalenten bedraagt. Er zijn geen TWC’s nodig, omdat woningen direct aan de primaire leiding worden aangesloten. De verwachting is dat in Parkstad in 2020 meer dan 20.000 aansluitingen zijn. De bestaande bouw zal hiervan een deel voor zijn rekeninig nemen.

De contracten voor stadsdeel Noord zijn gebaseerd op die van Parkstad. Er zijn echter twee belangrijke verbeteringen toegevoegd. Ten eerste wordt duurzame koude geleverd, ten tweede is de aansluitplicht verzacht. Er is ongeveer 15% vrije ruimte ingebouwd, waardoor partijen kunnen experimenteren met nieuwe technieken. Stadsdeel Noord wil ook bestaande bouw aansluiten. Inmiddels heeft het ministerie van VROM het stadsdeel daarvoor als experimenteergebied aangewezen. De primaire leiding wordt aangelegd als er 4.000 woningenequivalenten zijn aangesloten. De verwachting is dat er in 2020 20.000 woningen kunnen zijn aangesloten.

De Houthavens is de eerste aanbieding van WPW ten behoeve van de aanleg van een volledig klimaatneutrale wijk. De basis vormt stadswarmte. Het secundaire net heeft een middentemperatuur (70 graden heen, 40 graden retour). Er wordt een apart koudenet aangelegd. De duurzame koude hiervoor wordt geleverd door lucht- of waterkoeling. Indien mogelijk wordt er een verbinding gelegd met het warmte/koude net van de Minervahaven. Voorts zijn er een aantal verbeteringen in de wijze van bemeteren en de techniek van aanleg. NUON biedt seperaat duurzame elektriciteit aan door de opwekking van zon- en windenerige. Er wordt uitgegaan van 2.000 woningequivalenten in 2020

De aansluiting van Zeeburgereiland is noodzakelijk als schakel in het grote ringnet. In de oorspronkelijke planning werd uitgegaan van circa 5.500 woningequivalenten. Als gevolg van de zeer lage nieuwbuwproductie wordt op korte termijn slechts één deelgebied, namelijk RI-Oost, ontwikkeld. Hiermee wordt één derde van het aantal woningen gehaald. Een grootschalig warmtenet gekoppeld aan de primaire leiding is dan onrendabel. Momenteel wordt gestudeerd op een tussenoplossing. Een mogelijkheid is het bouwen van een decentraal warmtenet, gevoed door een WKK installatie (een Warmte Kracht Koppeling, waarmee decentraal warmte en elektriciteit wordt gemaakt). Op termijn kan het decentrale net worden gekoppeld aan het stadswarmtenet.

Er zijn momenteel verschillende onderzoeken naar de energievoorziening op Yburg-II. Er is nog geen uitsluitsel te geven over de meest duurzame techniek. Stadswarmte ligt voor de hand, omdat Yburg-II vlakbij de centrale ligt, én de ervaringen met de Houthavens voor een volledig klimaatneutrale wijk kunnen worden meegenomen.

Het aansluiten van de bestaande bouw gebeurt nu nog projectmatig. Als er geschikt panden in de buurt van de primaire leiding liggen, dan wordt aan de eigenaren een passend bod gedaan. Zo realisert WPW 30% van het aantal aansluitingen in Parkstad in de bestaande bouw. Enkele stadsdelen zoals Zuidoost maken warmte/koude kaarten, waarbij de bestaande bouw is inbegrepen. Er is echter nog geen stadsbrede visie, lange termijn perspectief of ‘aanvalsplan’ voor het aansluiten van de bestaande bouw. Dat plan moet er wel komen. Hierbij is Kopenhagen de voorbeeldstad, omdat de gehele gebouwde omgeving(98,3%!) is aangesloten op stadswarmte.

In de grafiek hiernaast is de groei van het netwerk in Amsterdam weergegeven. Er is een rechte lijn van begin jaren ’90 tot 2010. De contracten voor Parkstad, stadsdeel Noord en Zeeburgereiland garanderen dat deze lijn kan worden doorgetrokken tot 2020. Groei daarna is waarschijnlijk, maar is nog niet contractueel vastgelegd.

## Organisatie

De twee stadswarmte-aanbieder in Amsterdam, NUON en WPW, hebben besloten om alle nieuwe projecten onder de vlag van WPW uit te voeren. Beide partijen vinden dat de de samenwerking tussen NUON en de gemeente in WPW veel voordelen biedt en verantwoordelijk is voor succesvolle uitrol van stadswarmte. Belangrijk is dat beide partijen complementaire competenties hebben: NUON verzorgt de technische expertise, de gemeente kennis over stadsontwikkeling. Daarnaast zijn door de gezamenlijke investering de financiële risico’s voor beide partijen kleiner.

Beide partijen willen op lange termijn nóg verdergaan, en het gehele stadswarmte systeem in de joint venture onderbrengen. Dat betekent dat de gemeente zich zal moeten inkopen in de bestaande netten van NUON. Het betreft hier in principe rendabele investeringen. In de nabije toekomst worden hiervoor modellen ontwikkeld. In het kaartje hiernaast is aangeven hoe de organisatie, inclusief ringnet, eruit zou moeten zien. In deze variant is WPW de warmte - aanbieder voor de gehele stad. De warmte wordt geproduceerd door de bronnen van de moedermaatschappijen, het AEB van de gemeente en de Diemercentrale van NUON.

Andere modellen zijn mogelijk en worden onderzocht. Momenteel wordt er gestudeerd op een variant die gelijk is aan de organisatie van de electriciteitsketen: het primaire net komt in handen van de overheid. De overheid stelt een organisatie in (‘een marktmeester’ of dispatcher’) die de warmte van de goedkoopste en/of meest duurzame bron inkoopt. Ook worden de mogelijkheden van een geheel publiek netwerk onderzocht.

# V  Lange Termijn, na 2020

De visie voor de lange termijn kan in een aantal punten worden opgesomd:

- De hele stad, nieuwbouw en bestaande bouw, is aangesloten op het stadswarmtenet. Gas wordt niet meer gebruikt voor ruimteverwarming van de gebouwde omgeving;

- De warmtevraag per aansluiting én totale warmtevraag voor de stad is verminderd als gevolg van steeds energiezuinigere nieuwbouw en voortdurende hoog niveau renovatie van bestaande bouw. Het warmtenet is wél rendabel, omdat er veel aansluitingen zijn en het net intensief wordt gebruikt;

- 100% duurzame bronnen, zoals geothermie, restwarmte van de afvalcentrale, en biogas;

- Één groot stedelijk net op hoge temperatuur, en een serie secundaire netten op lage- en middentemperatuur.

De intergratie tussen het stadswarmtenet en duurzame koude plaats zal steeds verder gaan. Er zal op termijn een ‘warmte koude web’ of ‘thermisch web’ ontstaan, waarbij de stadswarmte de ruggengraat vormt. In het onderstaande plaatje is dat schematisch weergegeven. De stadswarmte levert temperaturen van 100 graden in het primaire net. Trapsgewijs daalt de temperatuur naar 70 graden in het secundaire net, naar 20 graden in het huishouden. Op verschillende plaatsen in het netwerk worden bronnen ingevoegd, voornamelijk afhankelijk van het temperatuurniveau van de bron. De grote centrales garanderen de levering van warmte. Duurzame koeling wordt door verschillende technieken geleverd. Stadskoeling levert de basis met lage temperaturen vanaf 6 graden ten behoeve van het primaire net. Andere techieken zoals (W)KO, luchtkoeling of waterkoeling, leveren hogere temperaturen voor koeling op circa 15 graden.

# Text boxes

- Groei: 4 á 5.000 woningequivalenten (weq) per jaar.

- 2010: 50.000 weq;

- 2020: 100.000 weq;

- 2040: 200.000 weq;

- 50-80 CO2 reductie;

- Optimale inzet verschillende bronnen;

- Overvloed aan restwarmte;

- Maximaal exergetisch gebruik van gas;

- Basis van de energie transitie;

- Lage én hoge temperatuur;

- Klimaatneutrale nieuwbouw en bestaande bouw;

- Integratie met duurzame koude;

- Verbetering luchtkwaliteit;

- NMDA-tarieven, Niet Meer Dan Anders tarieven;

- Één organisatie voor Amsterdam, met 50% overheidsdeelname.